# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产30万盒医疗器械、30万盒体外

诊断试剂建设项目

建设单位(盖章)：湖南优丽生物科技有限公司

编制日期：      2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附件：附件1营业执照

附件 2租赁合同

附件3立项文件

附件4入园合同

附件5环评合同

附件6噪声监测报告

附图：附图 1地理位置图

附图2平面布置图

附图3大气、水环境质量现状监测布点图

附图4 噪声监测布点图

附图 5环境保护图

附图6污水工程规划图

附图7土地利用规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万盒医疗器械、30万盒体外诊断试剂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 周娴 | 联系方式 | 18626229893 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 湘潭 市 经开区 县（区） / 乡（街道）创新创业中心6号厂房3楼 |
| 地理坐标 | （ 112 度 54 分 19.794 秒， 27 度 55 分 28.705 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3584医疗、外科及兽医用器械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35，医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湘潭经济技术开发区行政审批局（政务服务中心） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-430373-35-03-035370 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）》（2016年修改） 审批机关及文号：湖南省人民政府，湘政函【2017】107号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）》（2016年修改）环境影响报告书 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）（2016年修改）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函【2018】21号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）》（2016年修改）符合性分析 根据《长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）》（2016年修改），园区产业定位为：坚持以汽车及零部件产业、先进装备制造业、新一代信息技术为主导，加快总仓基地、现代服务业等新兴产业的发展，加强对高新技术、创新创业和工业旅游的培育。本项目属于医疗器械生产项目，属于高新技术及创新创业类项目，因此项目建设与《长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）》（2016年修改）产业定相符。 2、与《关于长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）（2016年修改）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函【2018】21号）符合性分析 根据规划环评审查意见内容“1、规划总面积调整为132.81km2，规划范围南至北二环，东至昭山行政区划边界，北至长沙岳麓区行政边界，西至响塘乡行政边界；片区城市开发边界为：北侧城市开发边界为潭州大道以西以高铁北路为界，潭州大道以东以长株潭绿心禁止开发区为界.......规划区产业定位为以汽车及零部件产业、先进装备制造业、新一代信息技术产业为主导，加快总仓基地、现代服务业等新兴产业的发展，加强对高新技术、创新创业和工业旅游的培育；2、入驻园区的企业应满足以下要求：“严格执行示范区建设准入制度，根据示范区发展规划、用地规划、功能布局、环保规划及产业定位要求严格实施准入控制；示范区项目建设应符合“资源节约、环境友好”的发展要求。新建工业项目建设应严格落实要求的已有项目报告按报告书建议逐步调整。禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合示范区产业定位的项目和新建外排水污染物涉及重金属的项目，限值工业废水、工业废气污染物排放量大、清洁生产水平低的项目进驻；禁止建设对区域大气环境造成明显不利影响的大气污染型项目；区域内禁止燃煤、重油等污染燃料；新、改、扩建的具体项目水污染物实施等量置换或倍量削减，严控新增量” 项目选址于湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼，位于规划范围内。项目所属用地为工业用地，同时项目属于医疗器械及体外诊断试剂生产项目，属于高新技术及创新创业类项目，符合规划区产业定位。项目清洁水平高，不属于淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目。项目不使用煤、重油等高污染燃料。综上，项目建设与《关于长株潭城市群两型社会示范区湘潭九华片区规划（2010-2030）（2016年修改）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函【2018】21号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）环境质量底线相符性 本项目建成后，生产过程中无废气产生；生活污水和清洗废水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入河西污水处理厂处理；项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，不会造成二次污染；本项目噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 ②生态保护红线相符性 建设项目选址位于湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼，不属于《湘潭市生态保护红线划定方案》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《湘潭市生态保护红线划定方案》要求。 ③资源利用上线相符性 建设项目给水、供电等由经开区统一供给。原料为市场采购，项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 ④环境准入负面清单 根据湖南省生态环境厅《关于发布＜湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单＞的函》，全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控休系，以下简称“准入清单”。其中“1”是指针对全省优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元制定的省级生态环境总体管控要求，体现环境管控单元的基础性、底线性要求。“4”是指针对省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、大湘南、大湘西”区域四大片区的生态环境总体管控要求。“14”为市级生态环境总体管控要求，由市州人民政府组织编制、发布和实施。“860”为环境管控单元生态环境准入清单，分为省级以上产业园区单元（144)和其它环境管控单元（716)。 根据湘潭市人民政府发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（谭政发【2020】12号），湘潭市共划定31个环境管控单元，包括8个省级以上工业园区环境管控单元，其中湘潭经济技术开发区为重点管控单元和省级以上工业园区环境管控单元。省级以上工业园区环境管控单元生态环境准入清单依照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》执行。 表1-1重点管控单元生态环境总体管控要求及符合性分析一览表 管控对象 基本内容 管控要求 评价项目情况 符合性分析 重点管控单元 涉及水、大气/、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域 应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 按要求执行 符合 大气环境 重点管控 区 高排放区 环境空气二类功能区中的工业 集聚区域 1.严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 项目位于高排区，建设单位应落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”排污许可证等环保制度 符合 2.大气污染防治特护期加强涉气工业企业环境监管，加强“散乱污”企业整治，切实加强重点行业错峰生产，加强锅炉和工业窑炉污染治理，加强环境监测；积极应对重污染天气，统一应急减排措施，编制应急减排项目清单，制定合理的工业源减排措施。各企业制订重污染天气减排“一厂一策”实施方案。 项目在大气污染防治特护期将按主管部门要求执行 符合 3.严格环境准入，实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物须实行倍量削减替代。严格限制石化、 化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs 排放建设项目。实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 本项目医疗器械制造项目，位于经济开发区内，生产过程中不产生二氧化硫、氮氧化物等污染物。不属于石化、化工、包装印刷等严格限制的行业 符合 4.在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目应当按照国家和省有关规定开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。 本项目医疗器械制造项目，不属于钢铁、水泥、有色金属、石油等大气重污染形工业 符合 水环境重点管控区 省级以上产业园区所属水环境控制区域 1.排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2.建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2 倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 项目产生的废水主要有清洗废水、生活污水。上述废水中不含有毒有害物质，经化粪池预处理后进入河西污水处理厂进行处理 符合 3.建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 项目不涉及水污染物总量指标申请，建成后，按要求办理排污许可等环保手续，按要求开展自行监测 符合 4.制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业 符合 表1-2省级以上产业园生态环境总体管控要求及符合性分析一览表 管控纬度 内容 清单中管控要求 评价项目情况 符合性分析 一般性要求 空间布局约束 引导产业集聚、绿色发展 对《市场准入负面清单（2019 版）》中禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。 项目不属于《市场准入负面清单（2019 版）》中禁止准入事项 符合 严格重点流域环境准入 在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目 项目不属于化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目 符合 限制、淘汰污染企业 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目禁止投资，对淘汰类项目禁止投资 项目不属于明令禁止的落后产能项目；不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目 符合 污染物排放管控 落实环保措施和基础设施 规范贮存危险废物，建立健全危险废物管理台账，依规依法转移危险废物，防止超期贮存危险废物。推动建设固体废物集中处置设施，园区管理机构应督促企业强化固体废弃物源头减量措施，实现固废处置全流程管控，有条件的园区应配套建设危险废物处置设施，无条件的园区应规范园区内小量危险废物的分类收集暂存，落实最终处置方案。对不能自行利用或处置的危险废物，必须交有资质的经营单位进行处置； 加强工业园区大气污染防治，完成网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测；园区管理机构应督促涉VOCs（挥发性有机物）排放企业尽快实施VOCs 污染治理，涉及有毒及恶臭气体的企业尽快建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。涉VOCs 排放工业园区应加强资源共享，实施集中治理。 项目危废在符合规范的危废暂存间暂存后交由相关单位处置；项目生产过程中不涉及VOCs的产生 符合 环境风险防控 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 项目生产过程中不使用危险化学品，建设单位按照相关要求严格落实环境风险防控 符合 资源开发效率要求 加强水资源管控 园区内企业限制采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备；相关行业项目用水须符合《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）及行业节水要求 项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备，用水符合《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）及行业节水要求 符合 加强能源利用管控 到2020年，全省工业园区淘汰燃煤小锅炉，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设 本项目无需使用燃煤锅炉，项目用水量不大 符合 长株潭片区 空间布局约束 在生态绿心地区禁止开发区内，除生态建设、景观保护建设、必要的公共设施建设和当地农村居民住宅建设外，不得进行其他项目建设。在限制开发区内，除前款规定可以进行的建设以及土地整理、村镇建设和适当的旅游休闲设施建设外，不得进行其他项目建设。在控制建设区内,禁止工业和其他可能造成环境污染的建设项目。长株潭城市群生态绿心地区的工业和其他可能造成环境污染的建设项目应当退出。 本项目位于生态绿心地外 符合 空间布局约束环境风险防空资源开发效率要求 执行本表“一般性要求”中“污染物排放管控”要求。 同本表“一般性要求”中“污染物排放管控”、“环境风险防控”、“资源开发效率要求”符合情况分析 符合 表1-1湘潭经济技术开发区生态环境准入清单 管控纬度 管控要求 本项目情况 符合性分析 空间布局 约束 （1.1）禁止新建外排水污染物涉及重金属的项目，限制工业废水、工业废气污染物排放量大、清洁生产水平低的项目入驻；禁止建设对区域大气环境造成明显不利影响的大气污染型项目。 （1.2）进一步优化规划布局，各功能区相对集中；严格按照功能区划进行开发建设，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。 本项目为医疗器械制造项目，清洁水平较高 符合 污染物排 放管控 （2.1）废水： （2.1.1）园区内废水实施雨污分流，园区污水分片区统一排入园区污水管网经九华污水处理厂和河西污水处理厂处理达标后排入湘江。禁止在湘江新建排污口。部分雨水通过双庆渠流入九华湖，通过分手渠流入吉利湖和争光渠排入双庆渠泵站，部分通过湘江撇洪渠排入板石港泵站，最终汇入湘江。 （2.1.2）新、改、扩建的具体项目水污染物实施等量置换或倍量消减，严控新增量。规划区不得新建外排水污染物涉及重金属的项目，现有外排水涉重企业应严格重金属污染物排放要求，逐步实现“零排放”。 （2.2）废气： （2.2.1）严格环境准入，严格限制包装印刷、工业涂装等高VOCS 排放建设项目，新建涉VOCS 排放的工业企业要入园区。加快推进汽车制造等重点行业企业VOCS 治理，确保达标排放，VOCS 排放等量或倍量削减替代。开发区应建设VOCS 环境质量监测设施。 （2.2.2）工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾分类收集贮存、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业固废特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，不得污染环境。强化固体废物、危险废物等污染源管控。全面开展固体废物堆存场所排查。 废水：项目生活污水/清洗废水/纯水机产生的浓水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入河西污水处理厂处理厂。 固废：生活垃圾由环卫公司定期清运，集中处；废包装材料、废反渗透膜、废边角料交由物资回收部门回收处理；实验室检验废物、废包液收集后交由有资质的单位进行处理 废气：溶液配置粉末/颗粒状物料投加时产生的废气极少，通过空气净化系统处理后排放 符合 环境风险 防控 （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湘潭经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：严格环境准入，优化空间布局。严格排放重点污染物的建设项目土壤环境影响评价，提出防范土壤污染的具体措施。建立污染地块名录及开发利用负面清单，合理确定土地用途。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。 建设单位通过加强职工消防宣传和培训，设置消防器材等等减少风险事故的发生 符合 资源开发 效率要求 （4.1）能源：规划区采用电、天然气等清洁能源，完善区域内天然气供应管网、集中供热设施及管网的建设，禁止入驻企业使用燃煤、重油等非清洁能源。2020年湘潭经济技术开发区综合能源消费量等价值为538274吨标煤，单位生产总值能耗为0.1138吨标煤/万元；2025年湘潭经济技术开发区年综合能源消费量等价值为794454.26吨标煤，单位生产总值能耗预测值为0.1022吨标煤/万元。 （4.2）水资源：抓好工业节水，将再生水纳入水资源统一配置。到2020 年，湘潭经开区水资源开发利用控制红线达到1.992亿m3，万元工业增加值用水量达到47 m3；到2030年，湘潭经开区水资源开发利用控制红线达到2.258亿m3。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入国家级园区用地投资强度不低于300万元/亩、产值不低于500万元/亩。 本项目使用电清洁能源 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 本项目未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制或淘汰类，因此该项目符合国家产业政策要求。 3、选址合理性分析 项目位于湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼，进行医疗器械制造。2019年8月26日，湖南医疗器械产业园项目签约暨产业招商推介会在盘龙山庄大酒店举行。湘潭市人民政府与省药品监督管理局签署《促进医疗器械产业高质量发展合作备忘录》，湖南医疗器械产业园落户湘潭经开区西北部（包含创新创业中心），根据湖南医疗器械产业园功能定位：“集研发、生产、检测、营销、物流于一体，功能复合的专业型园区”。本项目为医疗器械制造，因此，项目的建设符合湖南医疗器械产业园产业定位。 项目厂址所在地周边居民少，无医院、文物保护单位等敏感目标。项目建设地点有着良好的交通和区位条件项目建设，对于促进当地经济发展与劳动力的安置，具有十分重要的作用。 区域环境质量现状能满足项目的建设，环境影响分析表明，采取相应的措施后，项目运营后排放的污染物对周围敏感点环境影响较小，项目选址基本合理。 4、平面布置合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图，项目北侧从西到东依次分布有办公室、会议室、理化室、微生物室、包材库等。生产车间南侧从西往东布置有洁具间、器具存放间、配置间等，车间中部布置有废弃物间、粗洗/脱包间、干燥间、冷库等。项目平面布局功能区分明确，互不影响，平面布局合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目名称：年产30万盒医疗器械、30万盒体外诊断试剂建设项目 （2）建设单位：湖南优丽生物科技有限公司 （3）建设地点：湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼 （4）建设性质：新建 （5）项目投资：项目总投资为400万元，其中环保投资为10万元 2、建设内容及生产规模 （1）本项目租赁湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼作为生产厂房。项目建筑面积约为1400m2，主要功能布局具体参数详见下表2-1。 表2-1项目组成及主要建设内容一览表 项目类别 工程名称 工程内容及规模 主体工程 生产车间1栋 建筑面积为1400m2，包含办公室、会议室、理化室、微生物室、包材库、废弃物间、粗洗/脱包间、干燥间、冷库等 辅助工程 更衣室、洁具间 用于员工更衣、洗衣以及清扫工具的清理 器具间 用于器具堆放 纯水间 用于纯水制造 办公/会议室 用于员工办公、日常会议 公用工程 给水 市政自来水管网供给 排水 设雨、污分流排水系统，雨水经车间拟设置的雨水管网收集后排至经开区雨水管网；纯水机产生的浓水、设备清洗产生的废水和生活污水经拟设置的化粪池处理后排入经开区污水管网，进入河西污水处理厂进行处理后排入湘江。 供电 由市政电网供给 供暖 办公供暖采用空调 环保工程 废水 纯水机产生的浓水、清洗废水和生活污水经拟设置的化粪池处理后排入经开区污水管网，进入河西污水处理厂进行处理后排入湘江。 废气 溶液配置粉末/颗粒状物料投加时产生的废气极少，通过空气净化系统处理后排放 噪声 主要产噪设备采取隔声、减震等措施 固体废物 生活垃圾由环卫公司定期清运；设置一般工业固废暂存处，废包装材料、废边角料、废反渗透膜交回收公司处置；实验室检测废物、废包液交由有资质的单位进行处理 3、产品方案 项目产品生产方案如下表所示： 表2-2项目产品方案一览表 序号 产品方案 年产量 备注 1 医疗器械 30万盒/年 包括无菌有源医疗器械、仪器类组装器械 2 体外诊断试剂 30万盒/年 包括免疫层析诊断试剂、酶联免疫诊断试剂 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料，详见表2-3。 表2-3主要原辅材料、能源一览表 生产线 名称 规格 年耗量 用途 体外诊断试剂： 酶联免疫生产线原辅材料 酶标板 60块/箱 10万块 / 试剂盒 1000个/箱 300箱 / 装瓶 500个/袋 100万个 / 包被抗体 100ul/管 2.0ml 进入产品 碳酸钠 500g/瓶 1600g 进入产品 碳酸氢钠 500g/瓶 4800g 进入产品 吐温-20 500ml/瓶 2800ml 进入产品 海藻糖 500g/瓶 1000g 进入产品 一抗 100ml/瓶 8.5L 进入产品 柠檬酸 500g/瓶 1840g 进入产品 醋酸钠 500g/瓶 6320g 进入产品 硫代硫酸钠 500g/瓶 10g 进入产品 二抗 100ul/管 100ml 进入产品 体外诊断试剂： 免疫层析生产线 玻璃纤维 SB08（20cm*30cm） 100片 / 吸水纸 SX42（20cm*30cm） 100片 / 卡壳 PVC 10万套 / 铝箔袋 120×65mm 10万套 / 小型干燥剂 / 10万套 / 硝酸纤维素膜 CN140 300米 / 小型滴管 1.0ml 10万个 / PVC底板 SM31-25 ( 300×60mm) 300米 / 标记微球 200nm 250ml / 蔗糖 50g/瓶 6g 进入产品 海藻糖 50g/瓶 1g 进入产品 聚乙二醇（PEG20000） 50g/瓶 15g 进入产品 吐温20 250ml/瓶 2g 进入产品 金标抗体 1ml/支 50mg 进入产品 T抗体 1mg/ml 30mg 进入产品 C抗体 1mg/ml 30mg 进入产品 医疗器械： 无菌有源医疗器械、仪器类组装生产线 塑料件 / 5万套 / 金属件 / 5万套 / 电子元器件 / 5万套 / 吸塑盒 / 5万只 包装 透析纸 / 5万只 / 中盒 / 5万只 包装 纸箱 / 2500只 包装 项目原辅材料理化性质如下： 碳酸钠：碳酸钠常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性。该品不具有可燃性与助燃性，具腐蚀性、刺激性。闪点169.8 ℃，熔点851 ℃，沸点1600 ℃，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 碳酸氢钠：分子式为NaHCO₃，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，味碱，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解即产生二氧化碳。熔点270 ℃，沸点851℃，常作为制作饼干、糕点、馒头、面包的膨松剂。 醋酸钠：无色透明晶体。密度1.45克/厘米3。熔点58℃。123℃时失去结晶水。无水物的密度1.528g/cm3，熔点324℃（在324度时分解）。溶于水（76g/100ml (0°C)加热后溶解度暴涨），呈弱碱性。稍溶于乙醇。用途：用作照相、印染、化学试剂及肉类防腐，制作暖手袋等。 硫代硫酸钠：该物质为无色、透明的结晶或结晶性细粒；无臭，味咸；在干燥空气中有风化性，在湿空气中有潮解性；水溶液显微弱的碱性反应。无色或白色结晶性粉末，熔点：48°C，沸点：100°C，密度：1.667g/cm3。主要用于照相业作定影剂。其次作鞣革时重铬酸盐的还原剂、含氮尾气的中和剂、媒染剂、麦杆和毛的漂白剂以及纸浆漂白时的脱氯剂。还用于四乙基铅、染料中间体等的制造和矿石提银等。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4主要生产设备清单一览表 序 号 名 称 型 号 数量（台） 单位 1 电子天平 CP214 1台 奥豪斯仪器（上海）有限公司 2 酸度计 PHS-3C 1台 上海仪电科学仪器股份有限公司 3 洁净工作台 JB-CJ-1FD 1台 苏州富泰洁净系统有限公司 4 冷柜 BD/BC-151KMJ 1台 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 5 移液枪 大龙 1套 大龙 6 DMQ-0.3II蒸汽灭菌器 -- 1台 上海三申医疗器械有限公司 7 切条机 ZQ2000 1台 上海金标生物科技有限公司 8 裁刀 8012 1台 -- 9 压卡机 YK725 1台 上海金标生物科技有限公司 10 自动连续封口机 FR-900 1台 温州市凯驰包装机械有限公司 11 电热鼓风干燥箱 DHG-9053A 1台 上海精宏实验设备有限公司 12 分液器 -- 2台 -- 14 医用无菌包装热合机 JL-5600型 1 上海久罗机电设备有限公司 15 医用耐压测试仪 RK2670Y 1 深圳市美瑞克电子有限公司 16 医用泄露电流测试仪 RK2675Y 1 深圳市美瑞克电子有限公司 17 小型拉力试验机 ZQ-990 1 东莞市智取精密仪器有限公司 18 电子剥离试验机 BLD-200N 1 济南兰光机电技术有限公司 19 不锈钢自动连续封口机 FR-900 1 浙江鼎业机械设备有限公司 6、公用工程 （1）给水系统 本项目用水主要为职工生活用水，产品配制用水，清洗用水。本项目给水由当地给水管网供给。 生活用水：本项目职工人数16人，不在厂区内进行食宿，生活用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）公共事业及公共建筑用水定额中的一般综合办公楼用水定额指标，职工用水量按38L/人.d计算，年工作300天，则职工用水量约为182.4m3/a（0.608m3/d）。 产品配制用水：产品配置用水均为纯化水，主要包括包被液、清洗液配置等。纯水用量约为6m3/a（0.02m3/d）。 清洗用水：项目生产过程中需使用纯化水对仪器进行清洗，清洗用水量约为2m3/d。 （2）排水系统 本项目厂区内拟采用雨污分流制，厂内雨水经过管道汇集后排入厂区内雨水管网。 纯水制造产生的浓水、清洗废水和生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入经开区污水管网，最终排入河西污水处理厂进行处理后达处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后排放。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为16人，每天1班，每班8h（9：00-17：00），年工作天数300天，不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼现有厂房，施工期不涉及基础开挖过程和厂房主体结构建设过程，仅存在现有厂房布置和设备安装过程，因此本项目不进行施工期的工程分析。 二、运营期 2.1体外诊断试剂（酶联免疫试剂）生产工艺流程及产污环节： 生产工艺流程说明： 1、包被： （1）酶标板准备 （2）包被液的配制和包被： 移液枪取包被抗体，按照1:1000纯水稀释后配成工作液，然后将其稀释成5个不同浓度的包被液0.1ng,1ng,2ng,5ng,10ng各10L。包被机将包被液以100μl/孔加于微孔反应板B1、C1、D1、E1、F1孔内，置于冷柜2-8℃过夜（约12～20h）。洗板机吸干多余液体后，真空包装机使用铝箔袋真空封装酶标板。 此过程产生洗板机吸出的包被废液（W）和包被机噪声（N）。 2、配制： （1）溶液的配制： 项目溶液配置分为5中（PSEP结合抗体、酶标抗体、封闭液、显色剂、清洗液），各种溶液配置说明及工艺如下： PSEP结合抗体的配制：移液枪取一抗缓慢加入碳酸盐缓冲液中充分混匀后待分装。 酶标抗体的配制：取二抗，加入盛有碳酸盐缓冲液中充分混匀后待分装。 封闭液的配制：取海藻糖溶解，配成1%的封闭液充分混匀后待分装。 显色剂的配制：柠檬酸、醋酸钠、硫代硫酸钠，然后加入纯化水，充分混匀后待分装。 清洗液的配制：碳酸钠、碳酸氢钠，然后加入纯化水，充分混匀后待分装。 建设单位将完成配制后的器皿送去清洗灭菌室用蒸汽灭菌器进行灭菌处理后（蒸汽灭菌器使用电能），再用纯水进行清洗，不需要添加清洗剂。此过程会有配制器皿清洗废水产生。 （2）分装 按照生产操作规程配制所需试剂后，据不同的分装量要求进行对应分装。 全自动灌装生产线进行灌装，其中PSEP结合抗体10ml/瓶；酶标抗体10ml/瓶；封闭液10ml/瓶；显色液：10 ml/瓶；清洗液50 ml/瓶。 （3）贴签后装盒。 2.2体外诊断试剂（免疫层析诊断试剂）生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程说明： 1、抗体标记于标记微球 1ml标记微球溶液与20ug金标抗体，摇匀，静置1小时；然后加入10%的PEG20000水溶液20ul，摇匀，静置30分钟。 2、溶液配制、玻纤垫的制备 玻纤垫的制备方案为2ml的10%Tween20、10ml的10%PEG20000、0.1g海藻糖、1g的蔗糖最后加入177ml纯水、配制成玻纤垫处理液。最后将溶液喷到玻纤垫上并烘干（喷量：10ml/张,使用电烘干）。 建设单位将完成配制后的器皿送去清洗灭菌室用蒸汽灭菌器进行灭菌处理后，再用纯水进行清洗，不需要添加清洗剂。此过程会产生清洗废水。 3、喷金划膜 用喷金划膜仪将标记好的标记微球喷在玻纤垫上面（喷量：8ul/cm），然后将C抗体(1mg/ml)和T抗体划(1mg/ml)用喷金划膜仪包被在NC膜上（划膜量：1ul/cm）。 喷金划膜仪在使用过程中有噪声和管路清洗废液产生。 4、组装、斩切 将硝酸纤维素膜、玻纤垫（宽度2cm）和吸水纸（宽度2cm）组装在PVC底板上。然后用切条机切成3mm的条子。 切条机使用过程中会产生噪声及边角料。 5、包装、贴标 将组装好的胶体金试纸条以及一次性滴管、干燥剂、说明书全都包装在铝箔袋中，最后贴上标签。最后封口时候使用封膜机，会产生噪声。 2.3医疗器械生产工艺流程及产污环节 本项目医疗器械生产分为两类，一类为无菌有源医疗器械，另一类为组装类器械。两种产品生产工艺流程说明如下： 无菌有源医疗器械生产工艺流程说明：不锈钢金属件、塑料件等各具体部件物料经过清洁或清洗干燥（非洁净物料用纯化水清洗干燥）后进入车间进行人工组装得到成品、然后经封口机封口内包，再通过外包贴标、装箱并外协灭菌，经检验合格后入库。上述工艺中主要产生清洗废水和废包材料以及包装产生的噪声。 组装类器械生产工艺流程说明：金属元器件、塑料件等各具体部件物料进入普通车间进行人工组装得到整机成品，再通过外箱包装、贴标、装箱，经检验合格后入库。整个过程中主要产生噪声和废包装材料 4、产排污环节 ①废气：本项目生产过程中无废气产生 ②废水：纯水机产生的浓水，清洗废水 ③噪声：项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，其噪声值约在75-85dB（A)。 ④固体废物：生活垃圾；一般工业固废：废包装材料、废反渗透膜、边角料；危险废物：实验室检测废物/包被废液 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目位于湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼，本项目为新建项目，租赁的厂房为闲置厂房，无原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 1.1区域空气质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。本项目基本因子采用湘潭市生态环境局发布的湘潭市环境空气质量情况进行评价，湘潭市科大2020环境空气（近3年内数据）质量监测统计见下表3-1。 表3-1 2020年科大环境空气污染物浓度统计 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 年平均浓度 评价标准 超标倍数（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 8.58 60 / 达标 NO2 年平均浓度 25.25 40 / 达标 PM10 年平均浓度 56.58 70 / 达标 CO 年平均浓度 0.98 4000 / 达标 臭氧8小时 年平均浓度 130.66 160 / 达标 PM2.5 年平均浓度 39.75 35 13.57% 超标 根据上述统计结果可知，PM2.5不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；其余因子符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。本项目所在区域属于不达标区。PM2.5超标主要原因为工业建设、扬尘污染等。 根据湘潭市生态环境局于2020年7月30日颁布的《关于印发<湘潭市大气环境质量限期达标规划（2020年-2027年）>的通知》（潭环发[2020]31号），该规划从规划目标、 重点任务、重点项目、保障措施等八个方面进行分析和提出相关要求。具体如下： （一）规划目标 湘潭市PM2.5年均浓度在2027年达标。近期规划到2020年底，PM2.5年均浓度降至44 μg/m3；中期规划到2025年，PM2.5年均浓度有效降低，力争O3年均浓度升高趋势基本得到遏制；远期规划到2027年，实现PM2.5年均浓度达标，O3超标风险显著降低。具体分阶段指标如下表： 表3-2湘潭市环境空气质量达标规划具体指标 规划阶段 目标年 PM2.5年均浓度（ug/m3） 指标属性 近期 2020 44 约束性 中期 2025 38 约束性 远期 2027 35 约束性 （二）总体战略 以实现湘潭市环境空气质量达标为主要目标，以PM2.5和O3污染防治为主线，坚持 源头减量、全过程控制原则，持续推动产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整， 以工业源、扬尘源、移动源精细化治理为重点，深化污染源类综合整治，强化污染物协 同减排。从源头控制，从末端治理，加强保障机制建设，建立健全监测监管体系，推进 大气环境管理体系和治理能力现代化。 （三）阶段任务近期任务（2020-2025） 深入推进污染源综合整治，强化污染物协同减排。促进 产业升级，优化空间布局，优化能源结构，淘汰落后产能；严控工业污染排放，加大企 业污染治理，完成重点减排项目，加强对钢铁、水泥、化工、石化、工业炉窑、工业企 业无组织排放等综合整治；深化扬尘污染治理，建筑工地严格“八个100%”扬尘防治措 施，提高道路清扫水平，严格监管和治理渣土运输、堆场扬尘；加强对高排放移动源的 污染防治，提高燃油品质，深化油气回收治理；推进餐饮业油烟、秸秆焚烧、烟花鞭炮 燃放、农业氨源等面源大气污染防控；推进空气质量监测、污染源监控、预警预报、执 法监管、重污染应急等方面的能力建设，提高精细化管理水平。 中远期任务（2025-2027）：以环境空气质量达标倒逼产业转型，以空间格局及产 业布局优化为切入点引导经济发展格局有序发展。确保移动源管控、扬尘全域控制和燃 煤面源控制成效不反弹。完善以“三线一单”为核心的大气环境分区管控体系，全面建立 以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度，提升大气环境治理体系和治理能力现代 18 化水平。持续推动产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整，全面深入开展大气 污染防治工作。 2021年，湘潭市为支撑目标任务的完成，全市将在促进企业升级、优化能源结构、 工业企业污染治理、扬尘污染治理、移动源污染防治、面源大气污染防控、重污染天气 应急等八个方面集中发力，助推“环境空气质量达标”，综上分析，采取上述空气质量改 善措施后，湘潭市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量状况 为了解项目区域的地表水环境质量现状，本环评采用湘潭市常规监测断面（五星断面和易家湾断面）2020年全年测统计数据，具体统计数据见下表。 表3-3 2020年度五星和易家湾断面水质统计结果 单位：mg/L(pH：无量纲) 项目 最大值 最小值 年均值 超标率 （%） 最大超 标倍数 标准值 五星断面 pH值 8.50 6.98 7.55 0 / 6~9 溶解氧 10.85 5.8 8.42 0 / 5 高锰酸盐指数 2.1 1.5 1.8 0 / 6 化学需氧量 10 6 8 0 / 20 五日生化需氧量 1.8 0.5 1.0 0 / 4 氨氮 0.4 0.04 0.22 0 / 1 总磷 0.008 0.004 0.005 0 / 0.2 挥发酚 0.0008 0.0003L 0.0005 0 / 0.005 石油类 0.01L 0.01L 0.005 0 / 0.05 阴离子洗涤剂 0.05L 0.05L 0.02 0 / 0.2 硫化物 0.005L 0.005L 0.002 0 / 0.2 易家湾断面 pH值 8.46 7.27 7.64 0 / 6~9 溶解氧 11.44 6.1 8.37 0 / 5 高锰酸盐指数 2.3 1.6 1.9 0 / 6 化学需氧量 13 7 9 0 / 20 五日生化需氧量 1.7 0.5L 1.0 0 / 4 氨氮 0.37 0.07 0.22 0 / 1 总磷 0.08 0.02 0.05 0 / 0.2 挥发酚 0.0008 0.0003L 0.0004 0 / 0.005 石油类 0.01L 0.01L 0.005 0 / 0.05 阴离子洗涤剂 0.05L 0.05L 0.02 0 / 0.2 硫化物 0.005L 0.005L 0.002 0 / .2 从监测统计结果可知，2020年湘潭市湘江常规监测断面五星、易家湾的水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求，项目区域水环境质量现状良好。 3、声环境质量状况 根据《湘潭市城市声环境功能区划分报告》，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区。 为了解评价区域声环境质量现状，本次评价过程中环评单位委托湖南华源检测有限公司对项目所在区域声环境质量进行了监测，监测时间为2021年10月。本项目设了4个噪声监测点，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监 测 点 位 Leq（A） 标准值 2021.10.27 2021.10.28 1 N1：项目厂界东面外1m 昼间 55.8 54.3 65 夜间 45.2 44.9 55 2 N2：项目厂界西面外1m 昼间 54.9 53.8 65 夜间 44.5 47.5 55 3 N3：项目厂界北面外1m 昼间 53.7 55.6 65 夜间 46.8 44.7 55 4 N4：项目厂界南面外1m 昼间 51.9 55.1 65 夜间 47.9 46.7 55 根据监测结果，本项目选址周边昼声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地位于湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼，区域目前植被类型较少，主要为小型草本植物，包括狗尾草、人工草皮等。根据项目性质及周围环境特征，确定本项目的环境保护目标见下表。 表3-4主要环境保护目标一览表 分类 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 东经 北纬 大气 环境 九华创新创业大厦入驻企业及单位 112.90757 27.92508 办公人员 约500人 二类区域，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 ES 42-427 九华创新创业生活区 112.90731 27.92485 员工、专家等 约400人 EN 149-273 和平街道办事处 112.905866 27.925153 工作人员 约30人 N 29-58m 水环境 湘江 112.991209 27.932313 水质 水环境 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中Ⅲ类标准 E 5.6 声环境 九华创新创业大厦入驻企业及单位 112.90757 27.92508 办公人员 约10人 《声环境质量标准（GB3096-2008）2 类标准 ES 42-50 和平街道办事处 112.905866 27.925153 工作人员 约20人 N 29-50m 生态环境 项目周边主要为人工植被，无珍稀动物，主要为一些常见的小型野生动物，如昆虫、鸟类等。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境环境质量 项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准。标准值见表3-5。 表3-5环境空气质量标准 污染物名称 平均时段 标准限值 浓度单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 24h平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24h平均 80 1小时平均 200 CO 1小时平均 4mg/m3 24h平均 10mg/m3 PM10 年平均 70 24h平均 150 PM2.5 年平均 35 24h平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 （2）地表水环境质量 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，湘江五星断面和易家湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-6地表水环境质量标准（GB3838-2002） 序号 水体 污染因子 标准限值 单位 标准限值来源 1 五星断面、易家湾断面 pH值 6～9 无量纲 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 CODMn ≤6 mg/L CODCr ≤20 mg/L BOD5 ≤4 mg/L NH3-N ≤1.0 mg/L 总磷 ≤0.2 mg/L 石油类 ≤0.05 mg/L 阴离子表面活性剂 ≤0.2 mg/L （3）声环境质量 项目区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值如表3-7。 表3-7声环境质量标准（GB3096-2008） 适应区域 标准值（Leq：dB（A）） 昼间 夜间 3类区 65 55 2、污染物排放标准 （1）废水 生活污水、纯水机产生的浓水、清洗废水依托厂区内已有化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过市政污水管网进入河西污水处理厂，具体限值见表3-9。 表3-9《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 项目名称 单位 SS COD BOD5 NH3-N 三级标准 mg/L 400 500 300 / （2）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。具体数值见表3-10。 时段 昼间 夜间 3类 65dB（A） 55dB（A） （3）固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水进入河西污水处理厂处理。因此，本项目的总量控制纳入湘河西污水处理厂总量指标。本项目无需申请总量 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用现有闲置厂房，施工期主要环境影响为新增生产设备进场的安装施工及设备搬运安装产生的少量粉尘，该噪声多为瞬间噪声，影响不大，粉尘产生量少，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 本项目废气主要来源于为溶液配置时，粉末/颗粒状原料投料粉尘，粉末/颗粒状原材料主要有碳酸钠、碳酸氢钠、柠檬酸、醋酸钠、硫代硫酸钠，共计约14.57kg。根据上述原材料的理化性质，上述原材料均溶于水，其中碳酸钠具有吸水性，配置溶液时为人工加料，产生的废气极少。同时根据建设单位提供的资料，项目生产的车间配置空气净化系统，废气经空气净化系统处理后外排，对周围环境影响较小。 地表水环境 （1）污染源强 ①生活废水 本项目职工人数16人，不在厂区内进行食宿，生活用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）公共事业及公共建筑用水定额中的一般综合办公楼用水定额指标，职工用水量按38L/人.d计算，年工作300天，则职工用水量约为182.4m3/a（0.608m3/d）。生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为145.92m3/a（0.4864m3/d）。其中污染物浓度为COD：350mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水依托厂区内已有化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入经开区污水管网，最终排入河西污水处理厂进行处理后达处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②清洗废水 仪器须使用纯化水进行清洗，洗掉残留在仪器中的残留物、SS等，清洗用水量约为2m3/d，仪器清洗带走的按照10%计算，则损耗0.2m3/d，清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。清洗废水中主要污染因子有SS，经化粪池处理后进入河西污水处理厂进行处理。 ③纯水机产生的浓水 根据上文可知，项目需纯化水606m3/a，纯水制备设备制水效率达75%，则需自来水808m3/a，则浓水产生量为202m3/a。浓水较为洁净，依托厂区内已有化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入经开区污水管网，最终排入河西污水处理厂进行处理后达处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后排放。 项目废水产生情况如下： 废水总量为887.92m3/a，废水经化粪池处理后进入河西污水处理厂进一步处理，经处理后的污水排放浓度分别为COD50mg/L,0.044t/a，NH3-N5mg/L,0.0044t/a，SS10mg/L,0.0088t/a 项目水平衡图见下图： 图4-1 项目水平衡图，单位：m3/a （2）防治措施可行性分析 ①生活污水、纯水机产生的浓水、清洗废水排入污水处理厂可行性分析 根据湘潭市河西污水处理厂建设情况，湘潭市河西污水处理厂总体设计处理规模为30万m3/d，目前河西污水处理厂一期、二期都已完成，日处理量为20万m3/d，本项目废水总产生量为887.92m3/a，进站河西污水处理厂处理规模的0.0000147%，因此不会对河西污水处理厂造成冲击性影响，不会影响污水处理厂的正常运行。同时本项目水质简单，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。均为常见的污染物。废水经处理后能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。因此，本项目废水接入湘潭市河西污水处理厂可行。 建设项目废水类别、污染物及治理设施信息见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及治理设施信息表 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 排放口编号 排放口设置是否符合要求 综合污水 COD、SS、氨氮S 进入城市污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 化粪池沉淀分离 DW001 是 废水排放口基本情况及污染排放信息： 表4-5 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 排放去向 排放规律 简介排放时段 受纳污水处理厂 污染物种类 排放标准浓度限值 DW001 112.945719，27.915098 进入城市污水处理厂 排入城市污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 河西污水处理厂污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 3、声环境 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于切条机、压口机、分条机等设备运行，其噪声值约在75-85dB（A)，噪声源强见下表4-6： 表4-6 主要设备噪声源强 单位：dB（A) 序 号 名 称 型 号 数量（台） 单台噪声值 1 DMQ-0.3II蒸汽灭菌器 -- 1台 80 2 切条机 ZQ2000 1台 75 3 裁刀 8012 1台 75 4 压卡机 YK725 1台 80 5 自动连续封口机 FR-900 1台 80 6 电热鼓风干燥箱 DHG-9053A 1台 85 7 医用无菌包装热合机 JL-5600型 1 80 8 医用耐压测试仪 RK2670Y 1 80 9 医用泄露电流测试仪 RK2675Y 1 80 10 小型拉力试验机 ZQ-990 1 85 11 电子剥离试验机 BLD-200N 1 80 12 不锈钢自动连续封口机 FR-900 1 85 （2）噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 多个声源噪声级叠加公式： 式中：Lpe——叠加后总声级，dB(A)； Lpi——i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n——噪声源数目。 预测参数与预测结果： 表4-7昼间噪声影响预测结果 单位：dB(A) 声源 预测值值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 45 42 51 44 背景值 60.8 61.6 61 62.1 预测值 60.9 61.6 61.4 62.1 从上表可知项目建成后厂界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2006）中的3类标准：昼间：65dB（A）（项目建设期及运营期夜间均不生产，故不对夜间噪声进行评价）。项目运营时应注意对车间窗户的封闭，以保证项目噪声对区域声环境及声环境敏感点的影响较小。 建议建设单位采取以下几点降噪、防护措施： 1）要求企业在购买机械设备时尽量选购先进的、噪声低的设备，并加装避震基础、消声措施； 2）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； 3）对于高噪声设备车间内设置隔声围挡，减小噪声对厂区职工的影响； 4）加强职工个人防护，在工作期间要佩戴隔声耳塞或隔声耳罩，减轻对操作者的危害； 通过以上措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔音、消声、距离衰减，所有噪音对外环境的影响不大。本工程在落实好评价提出的各项噪声防治措施后，该项目对外环境的噪声影响控制在可以接受的范围内。 （3）自行监测要求 表4-8噪声自行监测一览表 监测对象 监测项目 监测位置 监测频次 四周厂界 Leq（A） 东西南北厂界外1m 每年1次，昼夜各1次 4、固体废弃物 本项目固废主要来源于生活垃圾；一般工业固废：废包装材料、废反渗透膜、边角料；危险废物：实验室检测废物、废包被液 （1）生活垃圾 本项目定员16人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg/d 计算，全年工作300天，则生活垃圾产生量约为2.4t/a，收集后定期交由环卫部门处理。 （2）一般工业固废 ①废包装材料 本项目原材料包装及成品包装过程中会产生一定量的废包装材料，产生量约1t/a，废包装材料交由物资回收部门回收处理。 ②废反渗透膜 本项目纯水机制作纯水过程中，废反渗透膜需定期进行更换，由于过滤的水为自来水，无有毒、有害物质，产生量约为1t/a，交由物资回收部门回收处理 ③废边角料 项目生产过程中，切条机切条子过程中将有少量的边角料产生，产生量约为0.1t/a，交由物资回收部门处理。 （3）危险废物 ①实验室检测废物、废包被液 项目设置专门的微生物实验室、理化室等对样品进行检测，主要检测微生物、理化性质等，实验过程中会产生检测废物，同时包被溶液配置过程中会产生少量的包被废液，上述危险废物产生量约0.1t/a，属于危险废物HW49，900-047-49，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起实施）的要求，本次环评将本项目涉及的危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况介绍如下4-9。 表4-9项目危险废物汇总表 序号 危废名称 危废类别 危废代码 产量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 实验室检测废物，包被废液 HW49 900-047-049 0.1 实验，包被溶液配制 液态、固态 实验废液、废试剂、塑料、玻璃 实验废液、废试剂 1天 T/C/I/R 暂存于厂区危废间，定期委托有危险废物处理资质单位处理 贮存场所（设施）污染防治措施：根据集中建设危险废物处置设施的要求，本项目不得擅自处理所产生危险废物，项目应用专用容器和场地对此类危废进行收集暂存，并委托具有处理该类危废能力的专业单位进行处理，处理单位需有相关类别处理资质。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，本项目的危废专用容器必须达到以下要求： 危废暂存场所需做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），做成专门的危废暂存间，门口设置警示标识。 根据《实验室危险废物污染防治技术规范》，本项目实验室产生的危险废物暂存应符合以下要求：产生危险废物的实验室应设置内部暂存区，暂存区外边界地面应施划3厘米宽的黄色实线，并按GB15562.2规定设置危险废物警示标志；暂存区应按照GB18597要求建设防遗撒、防渗漏设施，或采取防溢容器作为防遗撒、防渗漏措施。暂存区内的危险废物原则上应日产日清，最长不应超过30天。实验室管理人员应对暂存区收集容器和防溢容器密封、破损、泄露情况，标签粘贴及投放登记表填写情况，以及贮存期限等定期检查。 项目产生的危险废物应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）对危险废物污染防治的规定，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置，委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置。 ②危险废物运输过程的环境影响分析 项目危险废物及时转运，按照确定的内部危险废物运送时间、路线，将危险废物收集、运送至危险废物暂存间。危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》执行，实行五联单制度。危险废物运输由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成。履行申报的登记制度、建立危险废物管理台账制度。 转运危险废物的车辆便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆每日清洗与消毒。由于危险废物从暂存间至转运车辆均置于密闭容器内，不会发生散落，因此对周边环境敏感点不会造成影响。 应提前确定运输路线，运输时低速慢行，尽量避开办公区；使用专用运输工具，运输前确保运输工具状态完好，运输后应及时清洁；根据运输废物的危险特性，应携带必要的应急物资和个人防护用具；投放登记表应随危险废物转运交接，并做好交接记录；极端天气禁止在户外开展转运作业。 项目危险废物暂存间做好防渗工作，门口贴警示标识，危险废物有资质单位定期清运、处置，并进行妥善处置；建设单位须严格按照有关法律要求及协议有关要求，对其产生的危险废物进行严格管理，实验过程产生的含细菌、微生物的危险废物还应先进行灭活处理，禁将危险废物与生活垃圾同放，危险废物必须分类收集并按要求包装等操作。 5、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆、放射性等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响，进行损害评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB828-2019），本项目无风险物质。 （2）风险评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）给出的评价工作等级确定原则详见下表。 表4-10评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为I，根据上表评价工作等级划分，本项目可不开展环境风险影响预测，只做简单分析。 （3）环境分险分析 本项目主要为包装材料发生火灾等安全事故时，对大气环境造成影响，消防废水进入地表及地下水对地表水和地下水造成影响。 （4）风险防范措施 1）消除和控制明火源：在生产车间内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴打火机等；在车间、办公用房等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾； 2）暂存库落实严格落实防风防雨、防火防爆措施。 3）组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质，组织 开展防火检查，消除火险隐患。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产30万盒医疗器械、30万盒体外诊断试剂建设项目 建设地点 湘潭市经开区创新创业中心6号厂房3楼 地理坐标 经度 112.90795 纬度 27.92296 主要危险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 当发生火灾等安全事故时，对大气环境造成影响，消防废水进入地表及地下水对地表水和地下水造成影响 风险防范措施要求 1）消除和控制明火源：在生产车间内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴打火机等；在车间、办公用房等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾； 2）暂存库落实严格落实防风防雨、防火防爆措施。 3）组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质，组织 开展防火检查，消除火险隐患。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，本项目不会存在重大危险源。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 纯水机产生的浓水 | / | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 清洗废水 | SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 | 各机械设备 | 设备噪声 | 基础减振、绿化吸声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫公司定期清运；设置一般工业固废暂存处，成品废包装材料、废边角料、废反渗透膜交由物资回收部门回收处理；实验室检测废物、废包液体交由有资质的单位进行处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目车间应配备有消防箱、手提式干粉灭火器等，生产区域张贴禁火标识，严禁火源等标识 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成试运行，应及时进行环保竣工验收 |

# 六、结论

湖南优丽生物科技有限公司年产30万盒医疗器械、30万盒体外诊断试剂建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求。通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。在建设单位严格执行本环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、严格执行环保竣工验收制度、确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.044t/a | 0 | 0.044t/a | +0.044t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0088t/a | 0 | 0.0088t/a | +0.0088t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0044t/a | 0 | 0.0044t/a | +0.0044t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 实验室检测废物/废包液 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

包被

体外诊断试剂

图2-1  体外诊断试剂（酶联免疫试剂）工艺流程图

图例：

W——废水

N——噪声

S——固废

包被液配制

N

溶液配制

溶液分装

装瓶贴标

碳酸钠

碳酸氢钠

包被抗体

纯水

W

S

一抗、柠檬酸、醋酸钠、硫代硫酸钠、二抗、纯水等

W

标金

层析试纸

图2-2  体外诊断试剂（免疫层析诊断试剂）工艺流程图

图例：

W——废水

N——噪声

S——固废

标记微球

包装、贴标

组装、斩切

喷金划膜

溶液配制

制作玻纤垫

W、N

N

N、S2-2

Tween20、PEG20000、蔗糖、海藻糖、纯水

金标抗体、

PEG20000

W

图2-3医疗器械工艺流程图

成品

纸箱

原辅材料